Multical 603 - это счетчик энергии тепла, охлаждения, тепла / охлаждения и гликоля для бытового и промышленного секторов. Диапазон измерений от 6 л/ч до 2000,0 м3/ч (Dn15... Dn300).

Стандартная сборка: калькулятор с батареей D-типа, проточная часть Ultraflow X4 с сигнальным кабелем 2,5 м, пара датчиков температуры Pt500 с длиной кабеля 3м, корпуса датчиков 65 мм. Адативная режиссура 2...64 сек. (фиксация параметров для расчета в зависимости от изменения параметров системы).

Свободно программируется для прямого или возвращаемого трубопровода (по умолчанию в прямом режиме) перед подсчетом первого литра.

Специальные опции комплекта
Калькулятор ремешка сигнального кабеля и проточная часть:
2,5 м
5 м
10 м
10...30 м
30...100 м.

Варианты датчиков температуры:
Pt500 2-прядный ( гильза)		Pt500 4-прядный (погружной)		Pt500 или Pt100 4-прядный (гильза)
Параметры длины гильзы	Варианты длины кабеля	Возможности датчика глубины	Варианты длины кабеля	Параметры глубины датчика	Параметры длины гильзы	Варианты длины кабеля
65 mm	1,5 m	90 mm	> 100 m	105 mm	85 mm	> 100 m
90 mm	3,0 m	140 mm		140 mm	120 mm
140 mm	5,0 m	180 mm		230 mm	210 mm
	10,0 m

Кормление:
Батарея D-типа
Аккумулятор высокой мощности
230 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока/В постоянного тока

Возможности передачи данных:
Данные (RS232) + 2 импульсных входа;
Данные (RS232) + 2 импульсных выхода;
М-Шин;
Беспроводная M-Шина;
Аналоговые выходы 2x4... 20 мА;
ЛОН;
NB-IoT;
МодБус РТУ (RS-485);
ModBus/KMP TCP/IP;
у.c. Смотрите раздел "Измерительное оборудование"